Rodzaje próbek

Próbka – jednostka produktu lub inna określona ilość materiału ograniczona w sposób fizyczny (np.opakowaniem)lub umowny (konkretny czas lub przedział czasowy)

Próbka pierwotna – ilość materiału pobrana jednorazowo z badanej jednostki, przy użyciu przyrządu do pobierania próbek, pobrana wg planu poboru próbek

Próbka końcowa – zachowująca cechy indywidualne zbioru próbek. Z niej przygotowuje się:

-próbkę analityczną

-próbkę odniesienia

-próbkę magazynową

Plan poboru próbek – określona procedura wyboru, oddzielenia i przygotowania jednej lub wielu próbek z partii materiału lub obszaru badanego, mająca na celu uzyskanie żądanej  informacjio właściwości materiału lub badanego obszaru

Strategia pobierania próbek

Strategia pobierania próbek:

- Miejsce poboru próbki

- Częstotliwość poboru próbki

- Wielkość próbki

- Typ próbnika

- Odczynniki i materiały

Populacja  jest statystycznym terminem  stosowanym dla określenia całkowitej liczby jednostek, z której będzie pobierana pewna próbka.

Kadrowanie próbki (sampling frame) – określanie zbioru cech, charakterystycznych dla danej populacji.

Pobieranie próbki jest procesem wyboru jednostek  z dużej populacji, w celu opisu jej własności.

Wielkość próbki jest to liczba jednostek tworzących próbkę.

Technika poboru próbki  - probabilistyczna

- nieprobabilistyczna

Probabilistyczny pobór próbki

wybór losowy ( wszystkie jednostki populacji można policzyć i przypisać im liczby losowe, próba jest reprezentatywna)

wybór systematyczny (niemożliwe jest określenie wszystkich jednostek badanej populacji)

Wyboru dokonuje się ze wzoru s/n=k;  w oparciu o założenie:

n jednostek spośród całej  populacji oraz

s  jednostek w próbce

Np. taśmę produkcyjną opuszcza w każdej godzinie 2000 szt. elementów (n), wielkość próby wynosi 40 szt. elementów (s).

Ze wzoru s/n=k wynika k =1/50. Co oznacza, że każdy 50 element

populacji będzie wybrany do próbki.

próbka warstwowa – populacja posiada wyraźnie wyodrębnione cechy (warstwy), elementy tworzące próbkę pobrane są z każdej warstwy badanej populacji, pobór elementów jest losowy, próbka jest bardziej reprezentatywna niż w wyborze losowym.

próbka grupowa – populacja zostaje podzielona na grupy, z każdej grupy  losowo pobierany jest jeden element. Zbiór wszystkich elementów tworzy próbkę.

Nieprobabilistyczny pobór próby

Wybór elementu próbki z całej populacji, dokonywany jest w oparciu o znane badaczowi kryteria, lub pewne indywidualne cechy populacji. W ramach tej techniki możliwy jest wariant podziału jednej populacji na mniejsze grupy, uwzględniające liczbę cech zmiennych lub cech podobnych, a następnie z każdej grupy wybiera się jeden element posiadający przynajmniej jedną cechę najbardziej charakterystyczną dla danej grupy.

Rodzaje materiałów pobieranych do analizy

- Materiały w kawałkach (materiały lite – np. metale i ich stopy, monokryształy, materiały geologiczne, meteoryty itp.)

- Materiały proszkowe (to albo rozdrobnione materiały lite, także surowce mineralne, produkty syntezy chemicznej)

- Materiały ciekłe (roztwory lub substancje ciekłe – woda, rozpuszczalniki, odczynniki)

- Materiały organiczne (materiały kopalne, pochodzenia biologicznego, chemikalia organiczne)

Pobór próbki gleby – przykład

- Punktowo,  z warstwy powierzchniowej. Pobór kilku prób  z obszaru o promieniu 10-30 cm, głębokość poboru 3-5 cm

- Punktowo, z górnej warstwy ornej (korzeniowej). Na obszarze do 50 cm2, pobiera się kilka prób, głębokość poboru do 25 cm, następnie próbki dokładnie są mieszane

- Wykonanie odkrywki glebowej i wybór profilu glebowego. Każda warstwa profilu winna mieć miąższość przynajmniej 5 cm. Z każdego profilu pobiera się  przynajmniej cztery objętościowe próbki monolityczne, o powierzchni 5x5 cm lub 10x10 cm i miąższości, odpowiadającej miąższości warstwy.

Pobór próbek wody

- Przyrząd Wereszczagina - układ przelewowy dwóch butelek, 
    do których woda zasysana jest przy pomocy pompki

- Przyrząd Patalasa (naczynie z ruchomym dnem i pokrywą, 
    otwierającymi i zamykającymi się pod wpływem 
    hydrostatycznego ciśnienia wody).

Utrwalenie próbek wody

kwasy (H2SO4 , HNO3, HCl),  zasady (NaOH), biocydy (środki chemiczne ograniczające rozwój mikroorganizmów, odpowiedzialnych za biologiczny rozkład substancji organicznych).

Bierne pobieranie próbki

Technika pobierania próbek oparta na swobodnym przepływie cząsteczek analitu, z badanego medium do medium adsorbującego, w wyniku różnicy potencjału chemicznego analitu, w tych dwóch mediach.

Urządzenie do monitorowania narażenia pracownika na działanie par związków organicznych

Zalety techniki:

- uzyskana informacja jest średnią czasową stężenia określonego składnika w badanym medium, obejmującą okres od kilku tygodni do kilku miesięcy;

- w porównaniu do techniki pobierania próbek punktowych, znacznie zmniejsza się ilość badanych próbek, użytych odczynników a zatem koszt badań;

- możliwe jest już w momencie pobierania próbki wielokrotne zatężenie oznaczanego składnika w adsorbencie;

- technika ta nie wymaga nakładu energii, a stosowane urządzenia są mało skomplikowane i relatywnie tanie.

Etapy przygotowania próbek

Suszenie lub  liofilizacja

Liofilizacja – suszenie sublimacyjne wykorzystywane w procesie utrwalenia próbek termolabilnych

Rozdrabnianie

- materiały lite (młyny agatowe, z tlenku cyrkonu, azotku boru, korundu)

- materiały biologiczne (homogenizatory z PTFE, chłodzone ciekłym azotem)

Rozkład próbek na sucho (spopielanie)

- plazma tlenowa

- butla Schönigera

- piec kwarcowy

- piec muflowy

Rozkład próbek do postaci jonowej

- rozpuszczanie

- roztwarzanie

- stapianie i spiekanie

- mineralizacja

Rozdzielanie i zatężanie

- ekstrakcja

- zatężanie na nośniku

- wymiana jonowa

- SPE w przypadku chromatografii