Ćwiczenie nr 2: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie

i frezowanie.

1. Zakres przygotowania studentów do ćwiczenia:

- Kinematyka i odmiany kinematyczne wiercenia,

- Geometria ostrza w układzie narzędzia: wiertła krętego i rozwiertaka,

- Charakterystyka warstwy skrawanej przy wierceniu, powiercaniu i rozwiercaniu,

- Kinematyka i odmiany kinematyczne: frezowania,

- Geometria ostrza w układzie narzędzia: freza walcowego o ostrzach prostych lub śrubowych,

- Charakterystyka przekroju warstwy skrawanej i rozkład składowych sił skrawania przy: frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym.

2. Program i przebieg ćwiczenia:

- Budowa wiertarek stołowych, słupowych i kadłubowych i ich zastosowanie.

- Budowa wierteł, pogłębiaczy i rozwiertaków do obróbki zgrubnej i wykańczającej,

- Sposoby mocowania narzędzi na wiertarkach (uchwyty, tulejki redukcyjne),

- Wykonanie otworu ( 18H7,

- Budowa i zastosowanie frezarek poziomych, pionowych i uniwersalnych,

- Odmiany konstrukcyjne frezów, glowic frezarskich i frezów do obróbki uzębień,

- Budowa i przykłady zastosowania podzielnicy uniwersalnej,

- Obróbka koła zębatego o zębach śrubowych na frezarce obwiedniowej typu ZFA-75,

- Obróbka koła zębatego o zębach prostych na frezarce narzędziowej,

- Określenie wpływu frezowania walcowego współbieżnego i przeciwbieżnego na chropowatość powierzchni,

3. Sprawozdanie z ćwiczenia:

- Geometria wiertła krętego lub rozwiertaka w układzie narzędzia.,

- Szkic rozkładu składowych sił i momentu skrawania przy wierceniu,

- Geometria zadanego typu freza walcowego lub głowicy frezarskiej w układzie narzędzia,

- Schemat rozkładu sił skrawania i przekroju warstwy skrawanej przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym. Omówić czynniki wpływające na chropowatość powierzchni przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym,

- Dla zadanych parametrów skrawania (V, f, ap), rodzaju i wymiarów freza (D, (, z) oraz szerokości powierzchni obrabianej B, obliczyć ilość ostrzy równocześnie skrawających oraz czas maszynowy obróbki (przyjmując odpowiedni dobieg i wybieg narzędzia).

Literatura:

- Grzesik Wit. Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT Warszawa 1998.

- Dąbrowski Lucjan. Obróbka skrawaniem ścierna i erozyjna - Laboratorium. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. W-wa 1997.

- Kaczmarek J. Podstawy obróbki w-iórowej, ściernej i erozyjnej, WNT. W-wa 1981.

- Górski Kazimierz. Poradnik frezera, WNT warszawa 1998.