# Symulacja zmian temperatury w budynku

Symulacje zmian temperatury przeprowadzano na modelu z zastosowaniem modułu

Po uruchomieniu Graphical User Interface (polecenie pdetool) w Matlab, zadaniu podstawowaych opcji (jak w poprzednich ćwiczeniach) i przejściu w tryb rysowania (Draw mode) należy stworzyć schemat budynku przedstawionego na Rys.1. Należy pamiętać o zastosowaniu dokładnego zadania położenia i wymiarów każdego elementu. Jako przykład wybrano budynek o dwuwarstwowej ścianie zewnętrznej (w uproszczeniu bez okien i drzwi) i dwóch pokoi, w których rozmieszczono grzejniki oraz przejścia pomiędzy pokojami.

Rys. 1. Schemat budynku.

Kolejnym etapem modelowania jest wyznaczenie warunków zewnętrznych w trybie Boundary mode, jak pokazano na Rys.2. Dla wszystkich ścian zewnętrznych zadano takie same warunki (później można zmienić warunki zadając na przykład dla południowej ściany temperaturę wyższą i kilka stopni).

Rys. 2. Warunki brzegowe.

Dalej należy zadać w parametry elementów w trybie PDE Mode, jak pokazano na kolejnych rysunkach: dla zewnętrznej warstwy ściany zewnętrznej Rys.3, wewnętrznej warstwy ściany zewnętrznej Rys.4, grzejników Rys.6 oraz wnętrza budynku Rys.6.

Rys. 3. Parametry zewnętrznej warstwy 	Rys. 4. Parametry wewnętrznej warstwy

ściany zewnętrznej.	ściany zewnętrznej.

Rys. 5. Parametry grzejników	Rys. 6. Parametry wnętrza budynku

W kolejnym etapie wybieramy Mesh mode i tworzymy pierwotną siatkę i jedno- lub dwukrotnie zagęścimy ją. Wynik takiego działania pokazany jest na Rys. 7.

Rys. 7. Siatka MES.

Dla opisanego modelu zadajemy parametry rozwiązania jak pokazano na Rys 8.

Rys. 8. Parametry rozwiązania.

Teraz wszystko jest przygotowane do symulacji. Kilka wyników przedstawiono na Rys. 9 i 10. Rozwiązanie przedstawia rozkład temperatury i strumienia ciepła przy otwartym przejściu pomiędzy pokojami. Symulacja wariantu z zamkniętymi drzwiami między pokojami pokazana na Rys.11 i 12.

Rys. 9. Pole temperatur oraz kierunki	Rys. 10. Pole temperatur

strumienia ciepła

Rys. 11. Nowe parametry dla przejścia	Rys. 12. Pole temperatur i strumienia ciepła

Jako dodatkowy wariant symulacji może być zadanie dla południowej ściany (dolna ściana) warunku brzegowego o 5 stopni wyższej.