## Slide 1: RÓWNANIA MAXWELLA
Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego?
Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

## Slide 2: Doświadczenia

## Slide 3: PRAWO FARADAY’A
Zmienny w czasie strumień indukcji pola magnetycznego ΦB indukuje siłę elektromotoryczną ε
Im większa szybkość zmian strumienia pola magnetycznego tym większa siła elektromotoryczna.
Znak „-” pokazuje, że powstały efekt przeciwdziała zmianom, które były jego przyczyną (reguła przekory, reguła Lenza).

## Slide 4: REGUŁA LENZA
Bi związane z indukowanym prądem i
Prąd indukowany płynie w takim kierunku, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała zmianie strumienia pola magnetycznego, która ten prąd indukuje

## Slide 5
Przypomnienie:
Strumień indukcji pola magnetycznego jest zdefiniowany jako całka po powierzchni S:
a zatem istnieją trzy zasadnicze sposoby uzyskania indukowanej siły elektromotorycznej:
zmiana indukcji pola B,
zmiana powierzchni S,
zmiana kąta pomiędzy B i wektorem powierzchni (obrót ramki w polu magnetycznym – prądnica)

## Slide 6
Taka postać prawa Faraday’a stanowi kolejne z równań Maxwella w postaci całkowej
Przypomnienie: siła elektromotoryczna jest pracą przypadającą na jednostkowy ładunek wykonaną przez pole elektryczne (pole magnetyczne nie wykonuje pracy)
Indukowana siła elektromotoryczna jest związana z pracą indukowanego pola elektrycznego a zatem
oraz

## Slide 7: Własności indukowanej siły elektromotorycznej
Indukowana SEM nie jest zlokalizowana, (pomiędzy biegunami źródła napięcia), lecz jest rozłożona w całym obwodzie.
Można ją przedstawić jako całkę krzywoliniową po zamkniętym konturze z indukowanego pola elektrycznego.
Całka ta jest różna od zera, więc indukowane pole elektryczne nie jest zachowawcze.
Pole to nie ma potencjału ani powierzchni ekwipotencjalnych.
Jeżeli w obszarze indukowanego pola elektrycznego umieścimy przewodnik i obwód zamkniemy, to zaobserwujemy indukowany prąd elektryczny. W przeciwnym przypadku można mówić tylko o sile elektromotorycznej.
Dyssypacja energii zachodzi, gdy obecne są ładunki.

## Slide 8: Postać różniczkowa prawa Faraday’a
z twierdzenia Stokes’a
Zmienne w czasie pole magnetyczne indukuje pole elektryczne (wirowe, zmienne w czasie, nie zachowawcze)
z prawa Faraday’a w postaci całkowej

## Slide 9: Przykład 3.1
W pewnym kołowym obszarze o promieniu R istnieje jednorodne pole magnetyczne, którego wektor indukcji jest prostopadły do płaszczyzny rysunku. Wartość indukcji pola magnetycznego zmienia się w czasie z szybkością dB/dt. Jaka jest wartość i kierunek wektora pola elektrycznego indukowanego na płaszczyźnie tego obszaru kołowego w odległości r od jego środka? Rozważyć przypadki r<R i r>R.

## Slide 10
Rozwiązanie:
z prawa Faraday’a
obliczamy krążenie pola elektrycznego
dla
strumień pola magnetycznego
a zatem

## Slide 11
dla
strumień pola magnetycznego
a zatem

## Slide 12: Zadanie domowe 3.1
Znaleźć wartość siły elektromotorycznej indukowanej w obwodzie przedstawionym na rysunku. Pręt przesuwany jest w jednorodnym, stałym w czasie polu magnetycznym ze stałą prędkością v. Jaka jest wartość prądu w obwodzie? Jaka moc wydziela się na rezystancji R?

## Slide 13: Zadanie domowe 3.2
Generator prądu AC (prądnica)
Cewka kołowa o promieniu R=20 cm zawiera N=20 zwojów. Jak szybko cewka musi obracać się w polu magnetycznym o indukcji B=0.2 Wb/m2 aby maksymalna (szczytowa) wartość siły elektromotorycznej wynosiła 160 V?

## Slide 14: SAMOINDUKCJA
Jeżeli prąd w obwodzie zmienia się w czasie, strumień pola magnetycznego w cewce też jest zmienny i indukowana siła elektromotoryczna przeciwdziała zmianom prądu.
wewnątrz idealnego solenoidu o N zwojach i długości l
strumień pola magnetycznego przez powierzchnię NS (S-powierzchnia jednego zwoju)
Jednostka: 1H (henr) = 1Wb/A
indukcyjność

## Slide 15: Siła elektromotoryczna samoindukcji
n- liczba zwojów na jednostkę długości, l – długość solenoidu, S –pole powierzchni przekroju
Przypomnienie: W obwodzie LC zapisywaliśmy korzystając z prawa Kirchhoffa

## Slide 16: INDUKCYJNOŚĆ
Definicja:
Przypomnienie: pojemność C
dla idealnego solenoidu
dla kondensatora płaskiego
Indukcyjność podobnie jak pojemność zależy wyłącznie od parametrów geometrycznych cewki. Można ją zwiększyć przez wprowadzenie rdzenia ferromagnetycznego o przenikalności magnetycznej μ.

## Slide 17: Zadanie domowe 3.3
Opracować temat: energia zmagazynowana w polu magnetycznym i gęstość energii pola magnetycznego (HRW, t.3, 31.10,31.11).
Przemyśleć analogie do pola elektrycznego w kondensatorze.

## Slide 18: PRAWO AMPERE’A-MAXWELLA
Maxwell rozszerzył prawo Ampere’a
Źródłem pola magnetycznego jest nie tylko rzeczywisty prąd w obwodzie lecz również zmienny w czasie strumień pola elektrycznego
prąd przesunięcia id

## Slide 19
Wprowadzenie pojęcia prądu przesunięcia pozwala zachować ciągłość prądu w obwodzie nawet gdy obecny jest kondensator
prąd rzeczywisty
prąd przesunięcia

## Slide 20: RÓWNANIA MAXWELLA
Prawo: | Postać całkowa | Postać różniczkowa
Gaussa dla elektrostatyki |  | 
Gaussa dla magnetyzmu |  | 
Ampere’a-Maxwella |  | 
Faraday’a |  | 
o
ε
q
d
=
ò
S
A
E
r
o
r

## Slide 21: FALA ELEKTROMAGNETYCZNA w próżni
Zakładamy, że j=0, ρ=0
Równania Maxwella mają postać:

## Slide 22: Wyprowadzenie równania fali EB
ale
Korzystając z tożsamości:
czyli:
0
(1)
(2)
Łącząc (1) i (2) otrzymujemy:
Ogólne równanie fali:

## Slide 23: PRĘDKOŚĆ ROZCHODZENIA SIĘ FALI EB W PRÓŻNI
Podobnie dla pola magnetycznego
Zaburzeniem ψ jest wektor natężenia pola elektrycznego E lub indukcji pola magnetycznego B a prędkość fali v jest określona wyłącznie przez stałe uniwersalne:
prędkość fali EB (prędkość światła) w próżni można obliczyć teoretycznie c≈3·108 m/s
razem z
stanowią równania fali elektromagnetycznej

## Slide 24: Zadanie domowe 3.4
Opracować temat: „Metody eksperymentalne wyznaczania prędkości światła”

## Slide 25: Propagacja fali elektromagnetycznej
wektor Poyntinga

## Slide 26: Podsumowanie
Zmienne w czasie pole magnetyczne jest źródłem pola elektrycznego (prawo Faraday’a)
Indukowane pole elektryczne nie jest zachowawcze, jest polem wirowym o niezerowej rotacji
Zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego (poprawka Maxwella do prawa Ampère’a)
Równania Maxwella w próżni mają charakter symetryczny dla obu pól
Równania Maxwella przewidują istnienie fali elektromagnetycznej, która rozchodzi się w próżni z prędkością c