## Slide 1: CAD, CAM
2023

## Slide 2: Instalacja Fusion 360
https://www.autodesk.pl/products/fusion-360/overview

## Slide 3: Model 3d > tworzenie szkicu, dobrze jest zacząć tworzyć podstawę na płaszczyźnie xy – dzięki temu po otwarciu modelu w module wytwarzania (CAM), będzie ona już ustawiona w płaszczyźnie stołu roboczego frezarki.
c

## Slide 4: Funkcje szkicu, wstążka w widoku szkicu posiada inne ikony (funkcje) niż w widoku 3d. Aby powrócić do widoku 3d należy kliknąć zakończ szkic.

## Slide 5: Operacja 3d > wyciągnij, w widoku 3d dostępne są również inne funkcję modelowania 3d takie jak obróć, otwór, faza czy szyk 3d. Na potrzeby naszego modelu wystarczy, że będziemy korzystać z funkcji wyciągnij.
c

## Slide 6: Przechodzenie do modułu frezowania, w Fusion 360 dostępne jest więcej modułów poza CAD (projekt) i CAM (wytwarzanie) dostępne są również moduły do projektowania generatywnego, renderowania, animacji, symulacji i tworzenia dokumentacji rysunkowej
c
c

## Slide 7: Frezowanie czołowe, na początku wstążki w module wytwarzania dostępne są funkcje frezowania 2d: do popularnych należy funkcja planowania (frezowanie czołowe), kieszeń, obrys.
c

## Slide 8: Wybór narzędzia, po wyborze operacji frezowania lub wiercenia automatycznie pojawi się okno wyboru narzędzia. Przyciskiem znaku plus możesz wskazać typ narzędzia: na przykład frez walcowy, następnie możesz również edytować jego parametry takie jak średnica czy długość. Na późniejszym etapie możesz wrócić do tego okna poprzez edycję narzędzia dla danej operacji (na przykład wiercenia lub frezowania.
c

## Slide 9: Wybieramy frez
c

## Slide 10: Akceptacja wyboru narzędzia (frezu), w zakładce narzędzie możesz dostosować geometrię narzędzia na przykład średnicę.

## Slide 11: Dodanie kolejnego frezowania (frezowanie kieszeni)
c

## Slide 12: Generowanie Gcode, aby wygenerować kod dla wszystkich operacji zaznacz wszystkie operacje na przykład przytrzymując przycisk SHIFT i klikając na pojedyncze operacje
c

## Slide 13: Co dalej.
Powyższa instrukcja pokazuje jedynie podstawowe funkcje pozwalające wygenerować prosty Gcode. Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką zachęcam do kontaktu oraz polecam samouczki Autodesku dotyczące programu Fusion360: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn